ИП Попов А.Ю.

Бороны ротационные навесные

АГРОЛЮКС

моделей 2,0; 4,0; 6,0; 7,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0

ПАСПОРТ

Россия

2021г.

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование и модель машины:

Борона ротационная навесная Агролюкс модель __________

Заводской номер ____________

Дата, месяц, год выпуска «________» ____________   _____ г.

Изготовитель:                     ИП Попов  А.Ю.

(наименование предприятия)

Начальник ОТК _____________________

# НАЗНАЧЕНИЕ И технические данные

  - Бороны ротационные навесные «Агролюкс» предназначены для  сплошной и междурядной обработки  зерновых и пропашных культур.

  - Применяется для боронования озимых культур, боронования под технические культуры, выравнивания поверхности поля, довсходового и послевсходового  боронования технических и зерновых культур, борьбы с сорной растительностью, разрушения корки, рыхления поверхностного слоя почвы, насыщения почвы воздухом, сохранения влаги.

  - Борона эффективно и равномерно разрыхляет почву, не повреждая при этом растения, имеет высокую посадку рамы, что позволяет проводить междурядную обработку в более поздние сроки вегетации.

  - Наличие колёс с активными зубьями обеспечивает качественные показатели обработки почвы.

  - Каждый рабочий орган установлен на индивидуальной стойке.

  - Конструкция бороны позволяет её безопасное транспортирование по дорогам общей сети

  - Агрегатирование бороны осуществляется с тракторами класса 1,4-6,0, оборудованными исправной гидросистемой.

  - При эксплуатации, рукоятка секции распределителя трактора должна находиться в плавающем положении, что обеспечит копирование рельефа поля.

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

  - Бороны ротационные навесные «Агролюкс» соответствует требованиям технических условий ТУ 28.30.32-001-0149132006-2021.  Основные параметры и размеры, а также показатели надежности представлены в таблице 1.

Показатели надежности могут быть обеспечены только при условии выполнения технического обслуживания в сроки и объемах, приведенных в соответствующих разделах «Руководства по эксплуатации».

Таблица 1   Основные параметры и размеры

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Модель | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 (складная) | 7.0 | 7.0 (складная) | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 |
| Тип | навесная | прицепная |
| Агрегатируется с тракторами класса, тс | 1,4 - 2,0 | 1,4 - 2,0 | 3,0-4,0 | 5,0-6,0 | 5,0-7,0 | 5,0-7,0 | 5,0-7,0 | 5,0-7,0 |
| Масса, кг, не более | 330 | 650 | 970 | 1130 | 3500 | 4500 | 4800 | 5200 |
| Габаритные размеры : - в рабочем положении, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| длина | 750±150 | 750±150 | 750±150 | 750±150 | 750±150 | 750±150 | 8000±500 | 11500±500 | 11500±500 | 12200±500 |
| ширина | 2000±150 | 4000±150 | 6000±150 | 6000±150 | 7000±150 | 7000±150 | 12000±150 | 14000±150 | 16000±150 | 18000±150 |
| высота | 1000±200 | 1000±200 | 1000±200 | 1000±200 | 1000±200 | 1000±200 | 1200±200 | 1800±200 | 1800±200 | 1800±200 |
| - в транспортном положении, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| длина | 750±150 | 750±150 | 750±150 | 1600±150 | 750±150 | 1600±150 | 7500±500 | 11500±500 | 11500±500 | 12200±500 |
| ширина, не более | 2000 | 4000 | 6000 | 4350 | 7000 | 4750 | 2500 | 3200 | 4100 | 4400 |
| высота | 1000±200 | 1000±200 | 1000±200 | 1100±200 | 1000±200 | 1100±200 | 2500±300 | 2100±200 | 2100±200 | 2100±200 |
| Рабочая скорость, км/ч, | от 20 |
| Транспортная скорость, км/ч | до 20 |
| Производительность за час основного времени, га/ч | до 4 | до 8 | до 12 | до 14 | до 24 | до 28 | до 32 | до 36 |
| Количество рабочих органов, шт. | 9 | 19 | 29 | 33 | 58 | 66 | 77 | 87 |
| Глубина обработки, см | до 8 |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцы | 12 |
| Срок службы, лет | до 8 |

# КОМПЛЕКТНОСТЬ

  - Бороны ротационные навесные «Агролюкс» поставляются в соответствии с комплектовочной ведомостью.

  - Комплект поставки определяется требованиями заказчика.

# Сведения о приемке

Борона ротационная навесная «Агролюкс» модель ___________

месяц, год выпуска__________________ 		заводской номер __________________

соответствует техническим условиям ТУ 28.30.32-001-0149132006-2021 и признана годной для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП  ____________________	___________________________

( личная подпись) 			(расшифровка подписи)

«______»    ____________________20__  г

# ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие бороны требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования, монтажа и хранения, установленных техническими условиями и руководством по эксплуатации.

Гарантийный срок товара исчисляется со дня передачи товара потребителю и составляет 12 месяцев, при условии соблюдения правил эксплуатации, транспортирования и хранения, указанных в «Руководстве по эксплуатации».

Претензии по качеству должны представляться согласно положению о купле - продаже в соответствии с главой 30 Гражданского Кодекса Российской Федерации , Федеральными Законами от 07.02.92 № 2300-1-ФЗ «О защите прав потребителей», от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании», от 29.10.98 № 164-ФЗ  «О финансовой аренде (лизинге)», кроме случаев, оговоренных взаимным соглашением сторон. При этом претензии по комплектности должны предъявляться в день поступления бороны к потребителю, а претензии к внешнему виду должны предъявляться в течение 5 дней после поступления к потребителю.

Срок службы до 8 лет.

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ИП «Попов А.Ю.»

347709   ст.  Кировская, Кагальницкий район Ростовской области,  
ул. Олимпийская 9/1

тел./ факс 8(800) 511 33 70  8(928)903 27 77

1 Борона ротационная навесная Агролюкс модель ___________

2_______________________________________________________________

(число, месяц, год выпуска)

3_______________________________________________________________

(заводской номер бороны)

Борона ротационная навесная Агролюкс модель_______ соответствует чертежам, техническим условиям ТУ 28.30.32-001-0149132006-2021.

Гарантийный срок товара исчисляется со дня передачи товара потребителю и составляет 12 месяцев, при условии соблюдения правил эксплуатации, транспортирования и хранения

Нарушения правил ухода и условий эксплуатации, обнаруженные при авторском надзоре, могут привести к снятию гарантийного срока.

М.П.                         Контролер  	______________     _________________

личная подпись        расшифровка подписи

1. ___________________            _________________     ____________________

| дата получения изделия потребителем на складе завода изготовителя | личная подпись | расшифровка подписи |
| --- | --- | --- |

2. ___________________    _________________     ____________________

| дата ввода изделия в эксплуатацию | личная подпись | расшифровка подписи |
| --- | --- | --- |